# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten geschlossene Ausführung, d = 365 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Für Wandstärke 365 mm Geschlossene Ausführung Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung 1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken* Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _________________ cm laut Grundrisszeichnung Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch* Einschließlich seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 365 mm d = 365 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

* = nicht zutreffendes durchstreichen

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten geschlossene Ausführung, d = 425 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Für Wandstärke 425 mm Geschlossene Ausführung Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung 1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken* Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _________________ cm laut Grundrisszeichnung Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch* Einschließlich seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 425 mm d = 425 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

* = nicht zutreffendes durchstreichen

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten geschlossene Ausführung, d = 490 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Für Wandstärke 490 mm Geschlossene Ausführung Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung 1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken* Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _________________ cm laut Grundrisszeichnung Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch* Einschließlich seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 490 mm d = 490 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

* = nicht zutreffendes durchstreichen