# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Deckenrandelement  DRE 120/180

# für Wandstärke 365 mm und Deckenstärke 180 mm als wärmegedämmter Abschluss für Betondecken

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenrandelement DRE 120/180 für Deckenstärke 180 mm |  |  |  |
|  | Deckenrandelement DRE 120/180 Elementdicke d = 120 mm, Deckenstärke h = 180 mm für Außenwandstärke 365 mm Als wärmegedämmter Abschluss für Geschossdecken, Innenseitig elastische NeoStep® Wärmedämmung (WLG032), außenseitig Neopor® Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramischen Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Deckenrandelement – Deckenstärke 180 mm d = 120 mm; h = 180 mm; (2000/120/180 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Deckenrandelement  DRE 120/200

# für Wandstärke 365 mm und Deckenstärke 200 mm als wärmegedämmter Abschluss für Betondecken

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenrandelement DRE 120/200 für Deckenstärke 200 mm |  |  |  |
|  | Deckenrandelement DRE 120/200 Elementdicke d = 120 mm, Deckenstärke h = 200 mm für Außenwandstärke 365 mm Als wärmegedämmter Abschluss für Geschossdecken, Innenseitig elastische NeoStep® Wärmedämmung (WLG032), außenseitig Neopor® Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramischen Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Deckenrandelement – Deckenstärke 200 mm d = 120 mm; h = 200 mm; (2000/120/200 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Deckenrandelement  DRE 120/220

# für Wandstärke 365 mm und Deckenstärke 220 mm als wärmegedämmter Abschluss für Betondecken

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenrandelement DRE 120/220 für Deckenstärke 220 mm |  |  |  |
|  | Deckenrandelement DRE 120/220 Elementdicke d = 120 mm, Deckenstärke h = 220 mm für Außenwandstärke 365 mm Als wärmegedämmter Abschluss für Geschossdecken, Innenseitig elastische NeoStep® Wärmedämmung (WLG032), außenseitig Neopor® Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramischen Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Deckenrandelement – Deckenstärke 220 mm d = 120 mm; h = 220 mm; (2000/120/220 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Deckenrandelement  DRE 120/240

# für Wandstärke 365 mm und Deckenstärke 240 mm als wärmegedämmter Abschluss für Betondecken

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenrandelement DRE 120/240 für Deckenstärke 240 mm |  |  |  |
|  | Deckenrandelement DRE 120/240 Elementdicke d = 120 mm, Deckenstärke h = 240 mm für Außenwandstärke 365 mm Als wärmegedämmter Abschluss für Geschossdecken, Innenseitig elastische NeoStep® Wärmedämmung (WLG032), außenseitig Neopor® Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramischen Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Deckenrandelement – Deckenstärke 240 mm d = 120 mm; h = 240 mm; (2000/120/240 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |