# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12   Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für Gebäudetrennwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für Gebäudetrennwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-15.2-127 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C12/15; 0-8 Konsistenz F5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK) Bemessung der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-1 Und DIN EN 1992-1-1/NA-2013-04 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 d = 175 mm; 9 DF (372/175/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12   Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Wohnungstrennwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-15.2-127 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C12/15; 0-8 Konsistenz F5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK) Bemessung der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-1 und DIN EN 1992-1-1/NA-2013-04 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12   Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Wohnungstrennwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Wanddicke d = 300 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-15.2-127 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C12/15; 0-8 Konsistenz F5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK) Bemessung der Tragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-1 und DIN EN 1992-1-1/NA-2013-04 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 d = 300 mm; 15 DF (372/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |