# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Hlz Zahnziegel 1,2/12   nach DIN 105 Teil 1

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 60 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 1,2/12 Wanddicke d = 60 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 1,2/12 nach DIN105 Teil 1 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern. Mauerwerk, vermörtelte Stoßfuge, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 1,2 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,50 W/(mK) Grundwert der zulässigen Druckspannung σ0 = 1,6 MN/m2 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 1,2/12 d = 60 mm; SF (400/60/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |