# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# UNITHERM Flächenheizelement

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNITHERM Flächenheizelement |  |  |  |
|  | Anschlussfertiges Unitherm Flächenheizelement als Ziegel-Komplettmodul zum Vermauern im Formatwechsel schaden-, knick- und quetschfrei im Dünnbettmörtel versetzen. Die Zuleitungen sind schmutzgeschützt zu verschließen und gegen nachträgliche Beschädigungen zu sichern. Mauerwerksöffnungen sowie die Schlitze nach erfolgter Leitungsverlegung sind zu verschließen. Einbau inkl. Versetzen gemäß Herstellerempfehlung / DIN und sicherheitsrelevanter gesetzl. Vorgaben. Maß Standardelement Höhe = 50 cm, Länge ab 66 cm, Tiefe 5 cm (Max. 6 Segmente zu einem Elemente = 396 cm in einem Stück!) Einbau erfolgt mit einer bauseits gestellten 1 cm starken Dämmplatte. Nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen: UNIPOR Ziegel Marketing GmbH Landsberger Straße 392, 81241 München Tel.: 089 / 749867-0 (Fax -11) Geprüft nach DIN CERTCO Zertifizierung für raumflächen-integrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung DIN EN 1264-2:2009-01 u. DIN EN 1264-2:2009-01. Herstellung im Werk nur mit genauer technischer Zeichnung durch UNIPOR gemäß Wärmebedarfsberechnung. Fabrikat / Produzent: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17, 85221 Dachau Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNITHERM Flächenheizelement als Fertigteil Abrechnung gem. Lieferschein |  |  |  |
|  |  | ..............lfm | ........................ | ........................ |